## Slide 1
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 2/19
DOCTORATE THESIS
DOCTORAT EN SCIENCES
Academic Year : 2025-2026
Presented by :
Thesis supervisor :
Thesis co-supervisor :
BELACEL Madani
Pr. BELKHEIR Mohammed
Pr. BOUKLI HACENE Sofiane
Dr. | BELFEDHAL ALAE EDDINE | University of Sidi Bel Abbès | President
Dr. | KHOBZAOUI ABDELKADER | University of Sidi Bel Abbès | Examiner
Dr. | BELKHIRA HICHEME SID AHMED | Higher Normal School of Saïda | Examiner
Pr. | DEBBAL MOHAMED | University of Aïn Témouchent | Examiner
Domain: Mathematics and Computer Science
Field: Computer Science
Specialty: Computer Systems Networks
La Qualité de Service dans les Réseaux
IoT Basés sur RPL
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Bonjour a toutes et a tous.
Je me présente, Madani BELACEL, étudiant en doctorat à l’Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès.
J’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui les travaux de ma thèse de doctorat, intitulée : « La Qualité de Service dans les Réseaux IoT basés sur RPL ».
Cette thèse s’intéresse aux réseaux de l’Internet des Objets, qui sont des réseaux composés de nœuds fortement contraints, en termes d’énergie, de mémoire et de capacité de calcul.
Dans ce travail, je propose deux protocoles complémentaires : RPLMQoS et AER-RPL, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de service, mais aussi la sécurité et l’efficacité énergétique de ces réseaux.
👉 L’idée principale est de rendre les réseaux IoT plus fiables, plus sûrs et plus durables, notamment pour des applications critiques.
Je vais maintenant commencer par vous présenter le plan de cette soutenance.

## Slide 2
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 2/19
THÈSE DE DOCTORAT
DOCTORAT EN SCIENCES
La Qualité de Service dans les Réseaux
IoT Basés sur RPL
Année universitaire : 2025-2026
Présentée par :
Directeur de thèse :
Co-directeur de thèse :
Dr. | BELFEDHAL ALAE EDDINE | Université de Sidi Bel Abbès | Président
Dr. | KHOBZAOUI ABDELKADER | Université de Sidi Bel Abbès | Examinateur
Dr. | BELKHIRA HICHEME SID AHMED | École Normale Supérieure de Saïda | Examinateur
Pr. | DEBBAL MOHAMED | Université de Aïn Témouchent | Examinateur
BELACEL Madani
Pr. BELKHEIR Mohammed
Pr. BOUKLI HACENE Sofiane
Domaine : Mathématiques et Informatique Filière : Informatique
Spécialité : Réseaux et Systèmes Informatique
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Bonjour a toutes et a tous.
Je me présente, Madani BELACEL, étudiant en doctorat à l’Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès.
J’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui les travaux de ma thèse de doctorat, intitulée : « La Qualité de Service dans les Réseaux IoT basés sur RPL ».
Cette thèse s’intéresse aux réseaux de l’Internet des Objets, qui sont des réseaux composés de nœuds fortement contraints, en termes d’énergie, de mémoire et de capacité de calcul.
Dans ce travail, je propose deux protocoles complémentaires : RPLMQoS et AER-RPL, dont l’objectif est d’améliorer la qualité de service, mais aussi la sécurité et l’efficacité énergétique de ces réseaux.
👉 L’idée principale est de rendre les réseaux IoT plus fiables, plus sûrs et plus durables, notamment pour des applications critiques.
Je vais maintenant commencer par vous présenter le plan de cette soutenance.

## Slide 3
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 2/19
Contexte IOT, Architecture et Problématique RPL
État de l'art –Solutions existantes en QoS, sécurité et énergie
Contributions –RPLMQoS et AER-RPL
Résultats expérimentaux –1200 simulations représentatives
Comparaison, validation des résultats, limitations
Conclusion générale et perspectives
Plan
1
2
3
4
5
6
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Afin de vous présenter ce travail de manière claire et progressive, j’ai organisé cette soutenance en six parties.
👉 Premièrement, je vais commencer par le contexte de l’Internet des Objets, et expliquer l’architecture, la problématique et les limites du protocole RPL, notamment dans les réseaux IoT contraints.
👉 Deuxièmement, je présenterai un état de l’art des principales solutions existantes, en me concentrant sur trois aspects : la qualité de service, la sécurité et la gestion de l’énergie.
👉 Troisièmement, je détaillerai les contributions de cette thèse, à savoir : le protocole RPLMQoS, orienté qualité de service, et le protocole AER-RPL, orienté sécurité et efficacité énergétique.
👉 Quatrièmement, je présenterai les résultats expérimentaux, obtenus à partir d’une campagne de 1200 simulations représentatives.
👉 Cinquièmement, je comparerai nos résultats avec ceux de l’état de l’art, et je présenterai la méthode de validation statistique appliqué sur nos résultats ainsi les limites de nos deux contributions,
👉 Enfin, je terminerai par une conclusion générale qui résume les apports principaux de cette thèse, et je présenterai également quelques perspectives pour la suite de ce travail.
➡️ Nous allons maintenant commencer par le contexte de l’Internet des Objets et expliquer l’architecture et la problématique du protocole RPL.

## Slide 4
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 3/19
🌍 Contexte :L'Internet des Objets (IoT)
📊 Chiffre clé : 50 milliards d’objets connectés d’ici 2030
🌐 Types de réseaux: Low-Power and Lossy Networks (LLN)
🏥⚙️🏙️ Domaines d’application
    🏥 Santé connectée (capteurs cardiaques)
    ⚙️ Industrie 4.0
    🏙️ Villes intelligentes
🚀 Trois défis majeurs
⚡ Qualité de Service (QoS): Garantir la livraison des flux critiques
🔒 Sécurité: Protection face aux attaques de routage
🔋 Efficacité énergétique : Prolonger la durée de vie des capteurs
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Je vais présenter le contexte général de l’Internet des Objets.
Aujourd’hui, l’IoT connaît une croissance très rapide. On estime qu’il y aura environ 50 milliards d’objets connectés d’ici 2030.
Ces objets sont très variés : des capteurs médicaux, des capteurs industriels, des compteurs intelligents, ou encore des équipements utilisés dans les villes intelligentes.
La plupart de ces objets fonctionnent dans des réseaux à très faibles ressources, qu’on appelle Low-Power and Lossy Networks,
Cela veut dire : très peu d’énergie, très peu de mémoire, un lien radio instable.
Malgré ces contraintes, ces réseaux sont utilisés dans des domaines critiques. Par exemple :
– en santé connectée, des capteurs surveillent en continu l’état d’un patient,
– en industrie 4.0, des capteurs détectent des anomalies sur des machines,
– dans les villes intelligentes, des capteurs participent à la gestion du trafic ou de l’éclairage public.
Dans ce contexte, trois défis majeurs apparaissent clairement.
👉 Le premier défi est la qualité de service : il faut garantir que les flux critiques arrivent correctement et rapidement.
👉 Le deuxième défi est la sécurité : ces réseaux sont vulnérables aux attaques de routage, qui peuvent perturber fortement le fonctionnement du système.
👉 Enfin, le troisième défi est l’efficacité énergétique : les capteurs fonctionnent sur batterie, et il est donc essentiel de prolonger leur durée de vie.
👉 C’est précisément à l’intersection de ces trois défis — qualité de service, sécurité et énergie — que se situe le travail présenté dans cette thèse.
➡️ Pour aller plus loin, je vais maintenant présenter l’architecture la problématique liée au protocole RPL, qui est le protocole de routage le plus utilisé dans ce type de réseaux.

## Slide 5
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 4/19
Architecture RPL – DODAG
🔷 RPL : Standard de routage pour l’IoT contraint
(IETF, 2012)
Architecture du protocole RPL standard – Organisation en DODAG et utilisation de la métrique ETX (RFC 6550)
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Architecture RPL – DODAG
Le protocole RPL est aujourd’hui le standard de routage pour les réseaux IoT contraints. Il a été standardisé par l’IETF et il est largement utilisé dans la recherche et dans l’industrie.
Il organise le réseau sous forme d’un DODAG, un graphe orienté acyclique dirigé vers la racine.
Les nœuds échangent des messages DIO pour diffuser la topologie et DAO pour remonter les routes.
La sélection du parent préféré repose principalement sur la métrique ETX.
Cependant, cette architecture présente des limites importantes en termes de QoS, de sécurité et d’efficacité énergétique, c’est ce que je présenterai dans la diapositive suivante..

## Slide 6
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 4/19
Problématique : Limites du protocole RPL
⚠️ Trois limites majeures pour les applications critiques
❌ ⚡ Qualité de Service (QoS)
Aucune différenciation
on entre flux critiques et non critiques
Retards inacceptables en cas de congestion
❌ 🔋 Consommation énergétique
Jusqu’à 1200 mJ / paquet
Durée de vie réduite des capteurs (réseaux denses)
❌ 🔒Sécurité
Attaques : sinkhole, selective forwarding
Taux de détection < 90 % avec les mécanismes classiques
Fausses alertes élevées
▶️ Message clé
Ces limites motivent le développement de solutions RPL améliorées : RPLMQoS et AER-RPL.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: RPL fonctionne bien pour construire la topologie du réseau, mais lorsqu’on s’intéresse à des applications critiques, il présente plusieurs limitations importantes.
On peut résumer ces limites en trois points principaux.
👉 Première limite : la qualité de service. RPL ne fait aucune distinction entre les différents types de trafic. Un paquet critique, comme une alerte médicale, est traité exactement de la même manière qu’un paquet peu important, par exemple une mesure de température.
En situation normale, cela peut fonctionner. Mais en cas de congestion, les paquets critiques peuvent être retardés ou même perdus, ce qui est inacceptable pour certaines applications.
Exemple concret : dans un hôpital, une alerte cardiaque peut être retardée par des données de routine, ce qui peut avoir des conséquences graves.
👉 Deuxième limite : la consommation énergétique. Dans les réseaux denses, les mesures montrent que RPL peut consommer jusqu’à 1200 millijoules par paquet.
Cette consommation élevée est problématique, car les capteurs IoT fonctionnent souvent sur batterie ou sur énergie récupérée. Résultat : la durée de vie des capteurs est fortement réduite, ce qui augmente les coûts de maintenance.
👉 Troisième limite : la sécurité. RPL est vulnérable à plusieurs attaques de routage, parmi lesquelles : – l’attaque sinkhole, où un nœud malveillant attire tout le trafic, – l’attaque selective forwarding, où nœud malveillant laisse passé certains paquets et bloque les autres, – et l’attaque, hello flood basée sur l’inondation de messages de contrôle.
Les mécanismes de défense classiques restent peu efficaces : le taux de détection est souvent inférieur à 90 %, avec en plus beaucoup de fausses alertes.
👉 En résumé, RPL montre ses limites dès que l’on parle de : qualité de service, consommation énergétique, et sécurité.
👉 C’est précisément ces limites qui ont motivé le développement de nos deux protocoles : RPLMQoS, pour améliorer la qualité de service, et AER-RPL, pour renforcer la sécurité tout en maîtrisant l’énergie.

## Slide 7
Impact des limitations de RPL sur les métriques QoS dans différents scénarios réseau
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Cette figure montre visuellement les limites de RPL (PDR, latence, énergie) avant nos améliorations,

## Slide 8
🎯 Trois objectifs principaux
🎯 1. Qualité de Service (QoS)
Différenciation multi-niveaux des flux
PDR ≥ 95 % pour les flux critiques
Latence ≤ 100 ms (applications médicales)
🎯 2. Sécurité
Détection des attaques ≥ 95 %
Faux positifs ≤ 5 %
Protection efficace sans surcharge du réseau
🎯 3. Efficacité énergétique
Réduction ≤ 30 % de la consommation énergétique
Prolongation de la durée de vie des capteurs
Support de la récupération d’énergie
▶️ Message clé
Ces objectifs guident la conception de nos solutions : RPLMQoS pour la QoS, et AER-RPL pour la sécurité et l’efficacité énergétique.
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 5/19
Objectifs de la thèse
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: À partir de la problématique que je viens de présenter, nous avons défini trois objectifs principaux pour cette thèse.
👉 Premier objectif : la qualité de service. L’idée est simple : tous les flux n’ont pas la même importance. Un flux critique, comme une alerte médicale, ne doit pas être traité comme un simple message de mesure.
Pour les flux critiques, nous visons : – un taux de livraison supérieur à 95 %, – et une latence de bout en bout inférieure à 100 millisecondes.
Ces valeurs correspondent aux exigences des applications médicales temps réel, où le retard ou la perte d’un paquet peut avoir des conséquences graves.
👉 Deuxième objectif : la sécurité. L’objectif ici est de détecter efficacement les attaques de routage dans le réseau. Nous visons un taux de détection supérieur à 95 %, tout en maintenant les faux positifs en dessous de 5 %.
Le point important, ce n’est pas seulement de détecter les attaques, mais de le faire sans surcharger le réseau et sans pénaliser les nœuds honnêtes. Autrement dit, il faut maintenir de bonnes performances même lorsque le réseau est attaqué.
👉 Troisième objectif : l’efficacité énergétique.
Les nœuds IoT ont très peu d’énergie. Nous cherchons donc à réduire la consommation énergétique d’au moins 30 % par rapport au RPL standard.
Cette réduction permet de prolonger la durée de vie des capteurs, en particulier dans les scénarios alimentés par batterie ou par énergie récupérée, comme l’énergie solaire.
👉 En résumé, ces trois objectifs —qualité de service, sécurité et énergie —ont guidé la conception de nos deux solutions : RPLMQoS, dédié à l’amélioration de la QoS, et AER-RPL, dédié à la sécurité et à l’efficacité énergétique.
➡️ Avant de présenter ces contributions en détail, je vais d’abord revenir sur l’état de l’art du routage dans les réseaux IoT.

## Slide 9
📌 RPL Standard
(IETF RFC 6550, 2012)
Référence pour les réseaux IoT contraints
Robuste pour la construction de la topologie
❌ Limité en QoS, sécurité et énergie
📌 Protocoles alternatifs
LOADng, CORPL, Zigbee
✅ Améliorations ciblées
❌ Pas de prise en charge conjointe QoS + Sécurité + Énergie
📌 Approches récentes
QRPL, CoAR-RPL
✅ Approches adaptatives / intelligentes
❌ Focalisées sur un seul axe
⚠️ Constat général
Aucune solution existante n’est holistique (QoS + Sécurité + Efficacité énergétique).
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 6/19
État de l'art : Routage IoT
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Pour bien situer nos contributions, je vais faire un rappel synthétique de l’état de l’art du routage dans les réseaux IoT.
👉 Tout d’abord, le protocole RPL standard.
RPL a été proposé par l’IETF en 2012, et il constitue aujourd’hui la référence pour le routage dans les réseaux IoT contraints.
Il est robuste pour construire la topologie du réseau, gérer les liens radio instables et s’adapter aux contraintes des nœuds.
En revanche, comme nous l’avons vu dans la problématique, il reste très limité lorsqu’il s’agit de qualité de service, de sécurité, et d’efficacité énergétique.
👉 Ensuite, il existe des protocoles alternatifs.
On peut citer par exemple LOADng, CORPL, ou encore des solutions basées sur 6TiSCH ou Zigbee.
Ces protocoles proposent des améliorations ciblées, comme une meilleure synchronisation temporelle, une meilleure gestion de la mobilité ou des routes plus fiables.
Cependant, ces solutions restent partielles : elles n’intègrent pas de manière conjointe la QoS, la sécurité et l’énergie.
👉 Plus récemment, des approches dites adaptatives ou intelligentes ont été proposées, comme Q-RPL ou CoAR-RPL.
Ces travaux commencent à utiliser des mécanismes d’apprentissage ou d’adaptation au contexte, ce qui est une évolution intéressante.
Mais là encore, ces approches restent focalisées sur un seul axe : soit la qualité de service, soit l’énergie, soit un scénario bien spécifique.
👉 Le constat général est donc clair.
À l’heure actuelle, aucune solution existante n’est réellement holistique. Il n’existe pas encore de protocole capable de prendre en charge en même temps la qualité de service, la sécurité et l’efficacité énergétique dans les réseaux IoT basés sur RPL.
➡️ C’est précisément ce manque global qui a motivé nos travaux. Je vais maintenant entrer dans le détail de nos contributions, en commençant par la proposition RPLMQoS, dédiée à la qualité de service.

## Slide 10
🔷 Quatre briques principales
1. Classification du trafic
4 classes de priorité : C3 → C0
Allocation différenciée des ressources
2. Ordonnancement adaptatif
WRR (Weighted Round Robin)
Files prioritaires avec anti-famine
Accès garanti au médium pour les flux critiques
3. Métrique composite
Sélection de routes fiables, rapides et économes
4. Apprentissage léger
Q-learning embarqué
Ajustement dynamique des poids (α,β,γ)(\alpha, \beta, \gamma)(α,β,γ)
Adaptation aux conditions du réseau
⭐ Message clé
RPLMQoS introduit une QoS différenciée et adaptative dans RPL, sans alourdir les nœuds IoT.
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 7/19
RPLMQoS : Architecture
RPLMQoS : An Adaptive QoS-Aware Routing Protocol with Multi-Queue Prioritization for
the Internet of Things.
Architecture RPLMQoS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: RPLMQoS est notre première contribution. L’objectif est simple : donner au protocole RPL une vraie qualité de service différenciée, tout en restant compatible avec les fortes contraintes des nœuds IoT.
L’architecture de RPLMQoS repose sur quatre briques principales.
👉 Première brique : la classification du trafic.
Nous définissons quatre classes de priorité, de C3 à C0.
– C3 correspond aux flux les plus critiques, par exemple une alerte médicale, – C2 aux flux urgents, – C1 au trafic normal, – et C0 au trafic best-effort, qui peut attendre.
Cette classification permet de différencier clairement les flux critiques des flux non critiques, ce que RPL standard ne fait pas.
👉 Deuxième brique : l’ordonnancement adaptatif.
À l’intérieur de chaque nœud, les paquets sont placés dans des files prioritaires. Un ordonnanceur de type Weighted Round Robin, ou WRR, répartit l’accès au médium radio entre ces files.
L’intérêt du WRR est double : – il favorise fortement les flux critiques, – tout en évitant la famine des flux de plus faible priorité.
Ainsi, même en situation de congestion, les flux critiques conservent un accès garanti au médium.
👉 Troisième brique : la métrique composite de routage.
Pour le choix des routes, nous n’utilisons plus une seule métrique.
Nous définissons une métrique composite qui combine : – l’ETX, pour la fiabilité du lien radio, – l’énergie résiduelle du nœud, – et le délai de transmission observé.
Cette combinaison permet de sélectionner des routes à la fois fiables, rapides et énergétiquement raisonnables.
👉 Quatrième brique : l’apprentissage léger.
Les poids de la métrique, notés α, β et γ, ne sont pas fixés à l’avance.
Ils sont ajustés dynamiquement grâce à un Q-learning embarqué, volontairement léger pour rester compatible avec l’IoT.
En fonction de l’état du réseau – congestion, pertes, niveau d’énergie – le protocole apprend à donner plus d’importance à la fiabilité, à la latence ou à l’énergie.
👉 Message clé.
En résumé, RPLMQoS apporte à RPL une QoS différenciée et adaptative, sans alourdir les nœuds IoT.
➡️ Sur la diapositive suivante, je vais maintenant vous présenter les résultats obtenus avec cette architecture.

## Slide 11
📊 Fiabilité – Taux de livraison (PDR)
RPL standard : 89 %
RPLMQoS : 96,5 %
Classe critique (C3) : 97,3 % (pics à 98,5 %)
➡️ +7,5 points pour les flux critiques
⏱️ Latence bout en bout
Globale : 80 ms → 65 ms (−18,7 %)
Classe C3 : 95 ms → 45 ms (−52,6 %)
✅ Sous le seuil de 100 ms (applications médicales)
📉 Jitter
Réduction de 35,7 %
Meilleure stabilité temporelle
⭐ Message clé
RPLMQoS garantit une QoS fiable, rapide et stable pour les flux critiques, sans dépasser les contraintes IoT.
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 8/19
RPLMQoS : Résultats
Fig. ‎2.4 – Comparaison du PDR
Fig. ‎2.7 – Comparaison du jitter
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Je vais maintenant vous présenter les résultats obtenus avec RPLMQoS, pour évaluer uniquement la qualité de service.
👉 Premier résultat : la fiabilité, à travers le taux de livraison des paquets, le PDR.
Avec le RPL standard, le taux de livraison est d’environ 89 %.
Avec RPLMQoS, ce taux monte à 96,5 %. Cela représente un gain de 7,5 points, ce qui est très significatif pour des applications critiques.
Si l’on regarde maintenant uniquement les flux critiques, la classe C3, dans la diapositive qui suit le PDR atteint en moyenne 97,3 %, avec des pics à 98,5 % dans les topologies les plus stables.
Concrètement, cela veut dire que presque tous les paquets critiques arrivent à destination.
Courbes PDR (96,5 %), jitter et énergie : preuves concrètes des +7,5 points PDR et –18,7 % latence
👉 Deuxième résultat : la latence de bout en bout.
Sur l’ensemble du trafic, la latence moyenne passe d’environ 80 millisecondes avec RPL standard à 65 millisecondes avec RPLMQoS, soit une réduction d’environ 19 %.
Pour les flux critiques C3, l’amélioration est encore plus marquée. On passe de 95 millisecondes à 45 millisecondes, ce qui correspond à une réduction de plus de 50 %.
Et surtout, on reste largement en dessous du seuil de 100 ms, qui est généralement requis pour les applications médicales temps réel.
👉 Troisième résultat : le jitter.
Avec RPLMQoS, le jitter est réduit d’environ 36 %.
Cela signifie une meilleure stabilité temporelle, ce qui est très important pour les applications sensibles aux variations de délai.
👉 Message clé.
En résumé, RPLMQoS permet d’obtenir une QoS plus fiable, plus rapide et plus stable, en particulier pour les flux critiques, sans dépasser les contraintes des nœuds IoT.
➡️ Je vais maintenant passer à la deuxième contribution de cette thèse, le protocole AER-RPL, qui se concentre sur la sécurité et sur l’efficacité énergétique.

## Slide 12
Fig. 4.5 – PDR de la classe C3 (flux critiques)
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Le jitter, c’est la variation de la latence entre les paquets. Même si la latence moyenne est acceptable, le jitter mesure à quel point le temps d’arrivée des paquets est irrégulier.
Un jitter élevé provoque des “sauts” dans le délai (un paquet arrive très vite, le suivant très tard), ce qui est très gênant pour les applications temps réel comme la santé connectée ou le contrôle industriel.
Dans nos résultats, RPLMQoS réduit le jitter de 35,7 % par rapport à RPL standard grâce à la priorisation des files et à la métrique composite. »
Tu peux l’utiliser tel quel, c’est simple, précis et adapté au jury.

## Slide 13
Fig. 2.6 – Analyse de la consommation énergétique cumulative
Fig. 4.5 – PDR pour RPLMQoS vs RPL sous charge variable
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 14
Fig. 4.6 – Latence par classe de trafic pour RPLMQoS vs RPL
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 15
🔷 Trois composants principaux
🔷 1. Modèle de confiance distribué
Observation du comportement des voisins
Score de confiance par nœud
Sélection de parents fiables
Éviction progressive des nœuds suspects
🔷 2. Détection d’anomalies par IA légère
LSTM quantifié 8 bits
Empreinte mémoire : ≈ 2,5 KB
Analyse des motifs temporels de trafic
Détection rapide des attaques de routage
🔷 3. Gestion intelligente de l’énergie
Prédiction des conditions d’éclairage
Adaptation dynamique du duty cycle
Optimisation du routage selon l’énergie disponible
⭐ Message clé
AER-RPL combine sécurité adaptative et efficacité énergétique tout en respectant les fortes contraintes des nœuds IoT.
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 9/19
AER-RPL (Advanced Energy-aware and Resilient RPL): Architecture
Architecture AER-RPL : Sécurité proactive + Efficacité énergétique via confiance distribuée, LSTM quantifié 8 bits et récupération d’énergie intelligente
Architecture AER-RPL
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: AER-RPL est la deuxième contribution principale de cette thèse.
L’objectif ici est clair : intégrer la sécurité et l’efficacité énergétique dans un seul protocole, tout en respectant les fortes contraintes des nœuds IoT.
L’architecture d’AER-RPL repose sur trois composants principaux, qui fonctionnent ensemble.
Voici un schéma clair des 3 briques (confiance + LSTM 8 bits + récupération énergie
👉 Premier composant : le modèle de confiance distribué.
Chaque nœud observe le comportement de ses voisins. Par exemple : – est-ce qu’un voisin relaie correctement les paquets ? – est-ce qu’il se comporte de manière cohérente dans le routage ?
À partir de ces observations, chaque nœud calcule un score de confiance pour ses voisins.
Les nœuds ayant un score élevé sont privilégiés comme parents dans l’arbre RPL. À l’inverse, les nœuds dont le comportement devient suspect sont progressivement écartés.
Cela permet de limiter l’impact des nœuds malveillants, sans réaction brutale.
👉 Deuxième composant : la détection d’anomalies par IA légère.
Nous utilisons un modèle LSTM, mais quantifié sur 8 bits, afin qu’il puisse fonctionner sur des microcontrôleurs IoT.
L’empreinte mémoire est d’environ 2,5 kilo-octets, ce qui reste compatible avec les plateformes contraintes.
Ce LSTM analyse les motifs temporels du trafic et permet de détecter rapidement des comportements anormaux, typiques des attaques de routage : – un nœud qui attire anormalement le trafic, – ou un nœud qui commence à jeter des paquets de façon sélective.
Grâce à cette IA légère, AER-RPL améliore la détection des attaques sans alourdir le réseau.
👉 Troisième composant : la gestion intelligente de l’énergie.
Dans de nombreux scénarios IoT, notamment en agriculture ou en environnement, les nœuds disposent de sources d’énergie renouvelable, comme le solaire.
AER-RPL intègre un module qui prévoit les conditions d’éclairage et adapte dynamiquement le comportement du nœud : – augmenter l’activité quand l’énergie est disponible, – réduire le duty cycle quand l’énergie devient rare.
Le routage est donc aussi optimisé en fonction de l’énergie réellement disponible.
👉 Message clé.
En résumé, AER-RPL combine une sécurité adaptative et une gestion intelligente de l’énergie, tout en restant compatible avec les contraintes fortes des nœuds IoT.
➡️ Sur la diapositive suivante, je vais maintenant vous présenter les résultats de sécurité obtenus avec AER-RPL.

## Slide 16
3. Architecture AER-RPL
Architecture AER-RPL : Sécurité proactive + Efficacité énergétique via confiance distribuée, LSTM quantifié 8 bits et récupération d’énergie intelligente »
Script oral à dire : « La deuxième contribution, AER-RPL, renforce à la fois la sécurité et l’efficacité énergétique. Elle repose sur trois briques complémentaires :
Un modèle de confiance distribué :
Un détecteur d’attaques basé sur un LSTM quantifié 8 bits (seulement 2,5 Ko) capable de détecter sinkhole, selective forwarding, hello flood et rank attack.
Un module intelligent de récupération d’énergie avec prédiction LSTM et adaptation du duty cycle. Ces trois blocs travaillent ensemble pour offrir une sécurité proactive tout en augmentant significativement l’autonomie du réseau. »
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 17
📊 Taux de détection
95,1 % des attaques détectées
Attaques : sinkhole, selective forwarding, hello flood
📊 Faux positifs
3,1 % seulement
Préservation des nœuds honnêtes
📊 Temps de réaction
28,7 s en moyenne
Isolation rapide des nœuds malveillants
📊 Comparaison avec Trust-RPL
⭐ Message clé
AER-RPL offre un compromis optimal entre précision, rapidité et faible impact sur le réseau IoT.
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 10/19
AER-RPL : Performances de sécurité
Protocole | Détection | Faux positifs | Réaction
Trust-RPL | ~75 % | >10 % | >60 s
AER-RPL | 95,1 % | 3,1 % | 28,7 s
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Je vais maintenant vous présenter les résultats de sécurité obtenus avec AER-RPL.
👉 Premier indicateur : le taux de détection des attaques.
Avec AER-RPL, nous atteignons en moyenne 95,1 % de détection.
Ces résultats ont été obtenus sur plusieurs types d’attaques de routage, notamment : – les attaques sinkhole, – le selective forwarding, – et le hello flood.
Cela montre que le protocole est capable de détecter efficacement des attaques de nature différente.
👉 Deuxième indicateur : les faux positifs.
Le taux de fausses alertes reste très faible, autour de 3,1 % seulement.
C’est un point essentiel, car en IoT, accuser à tort un nœud honnête peut dégrader le routage et réduire inutilement les performances du réseau.
Avec AER-RPL, on arrive donc à protéger le réseau sans pénaliser les nœuds honnêtes.
👉 Troisième indicateur : le temps de réaction.
En moyenne, il faut environ 28,7 secondes pour détecter un nœud malveillant et l’isoler du routage.
Cette réaction relativement rapide permet de réduire fortement la fenêtre d’attaque, et donc de limiter l’impact sur le réseau.
👉 Comparaison avec Trust-RPL.
Si l’on regarde le tableau de comparaison avec Trust-RPL : – Trust-RPL détecte environ 75 % des attaques, – avec un temps de réaction plus lent, – et un taux de faux positifs plus élevé.
À l’inverse, AER-RPL offre : – un meilleur taux de détection, – moins de fausses alertes, – et une réaction plus rapide, tout en restant compatible avec les contraintes mémoire et énergétiques des nœuds IoT.
👉 Message clé.
En résumé, AER-RPL offre un compromis optimal entre précision, rapidité de réaction et faible impact sur le réseau IoT.
➡️ Dans la diapositive suivante, je vais montrer que cette architecture sécurisée permet aussi d’obtenir des gains énergétiques significatifs.

## Slide 18
Fig. 3.5 – Évolution de la confiance avec pondération temporelle
Fig. 3.10 – Performances sous attaques simulées
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 19
🔋 Consommation par paquet 📉 RPL standard : ~1200 mJ/paquet 📉 AER-RPL : ~780 mJ/paquet ✅ Réduction : 35 %
⏳ Durée de vie des nœuds 📈 +40 % en moyenne 📌 Exemple : 1 an → 1,4 an (mêmes conditions)
☀️ Récupération d’énergie 🔌 ≈ 70 % de l’énergie solaire exploitée ⚙️ Adaptation intelligente au contexte 🌾 Applications : agriculture de précision, surveillance environnementale
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 11/19
AER-RPL : Performances énergétiques
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Au-delà de la sécurité, AER-RPL apporte aussi des gains importants en énergie.
D’abord, sur la consommation par paquet. Avec RPL standard, dans les scénarios denses et perturbés, on peut monter jusqu’à environ 1200 millijoules par paquet.
Avec AER-RPL, en optimisant les routes, en limitant les retransmissions
et en adaptant l’activité radio, nous réduisons cette consommation à environ 780 millijoules par paquet. Cela représente une réduction d’environ 35 % de l’énergie consommée par paquet.
Ensuite, si l’on regarde la durée de vie des nœuds, cette optimisation, combinée à la récupération d’énergie, permet de prolonger la durée de vie moyenne d’environ 40 %.
Concrètement, un réseau qui aurait tenu 1 an dans une configuration classique peut, avec AER-RPL, fonctionner environ 1,4 an dans les mêmes conditions simulées.
AER-RPL exploite aussi l’énergie solaire disponible.
Grâce au module de prédiction, le protocole utilise intelligemment les périodes d’ensoleillement pour recharger et augmenter l’activité,
et il réduit l’activité lorsqu’il prévoit une baisse d’énergie.
Globalement, on arrive à exploiter environ 70 % de l’énergie solaire disponible, ce qui est très intéressant pour des scénarios comme
l’agriculture de précision ou la surveillance environnementale dans des zones isolées, où changer une batterie est coûteux, voire impossible.
[Transition]
Après avoir présenté séparément RPLMQoS et AER-RPL, je vais maintenant décrire la méthodologie de validation et les scénarios de simulation que nous avons utilisés.

## Slide 20
Fig. 3.9 – Comparaison de la consommation énergétique
Fig. 3.11 – Performances énergétiques d’AER-RPL montrant la réduction de consommation et l’efficacité de la récupération d’énergie
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 21
Fig. 3.7 – Efficacité de la récupération d’énergie solaire sur 24 heures
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 22
📊 Campagne de simulation 🔢 1200 simulations représentatives 🧮 Sélectionnées parmi 32 400 combinaisons 🎯 Focus sur scénarios critiques
🖥️ Environnement de simulation ⚙️ Contiki-NG v4.8 🧪 Cooja 3.0 📌 Plateforme de référence pour les protocoles IoT
🔌 Plateformes matérielles 🟥 Zolertia Firefly : 32 KB RAM 🟦 Sky motes : 8 KB RAM ✅ Représentatives des nœuds IoT réels
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 1 2/19
Méthodologie de validation
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Maintenant, je vais présenter brièvement la méthodologie utilisée pour valider nos deux protocoles.
Nous avons réalisé au total 1200 simulations représentatives. Ces 1200 cas ne sont pas choisis au hasard : ils sont sélectionnés parmi 32 400 combinaisons possibles, en privilégiant les scénarios critiques : topologies denses, trafic hétérogène, interférences élevées.
Toutes les simulations ont été effectuées dans l'environnement Contiki-NG version 4.8, avec le simulateur réseau Cooja 3.0, qui est une plateforme de référence pour l'évaluation des protocoles IoT.
Nous avons utilisé deux types de noeuds contraints : les Zolertia Firefly, qui ont 32 KB de RAM, et les Sky motes, plus limités, avec seulement 8 KB de RAM.
Ces plateformes représentent bien les microcontrôleurs réels utilisés dans les réseaux IoT à faibles ressources. Cela nous permet de vérifier non seulement les performances de RPLMQoS et AER-RPL, mais aussi leur faisabilité pratique sur des noeuds vraiment contraints.
[Transition]
À partir de cette méthodologie, je vais maintenant présenter les scénarios d'évaluation plus en détail.

## Slide 23
Fig. 4.1 – Stabilité des métriques pendant la phase d’échauffement
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Ces courbes montrent les 1200 simulations (votre méthodologie rigoureuse)

## Slide 24
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 1 2/19
Synthèse comparative globale
Fig. 4.2 – Résumé comparatif global des performances
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Tableau/courbe récapitulative : PDR, énergie, sécurité, latence → slide de conclusion forte

## Slide 25
📊 Topologies réseau 📐 Grilles régulières : 25 à 100 nœuds 🎲 Topologies aléatoires : 50×30 m à 500×500 m 🔀 Réseaux structurés vs chaotiques
📊 Modèles de trafic ⏱️ CBR (Constant Bit Rate) 🎲 Loi de Poisson ⚡ Trafic prioritaire : classes C0 à C3
📊 Interférences radio 📶 WiFi 2.4 GHz 🔵 Bluetooth 📡 Bruit gaussien 🏥🏭 Environnements bruyants
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 13/19
Scénarios d'évaluation
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Pour évaluer nos protocoles, nous avons varié les scénarios de simulation pour couvrir un maximum de cas réalistes.
D’abord, au niveau topologie, nous avons utilisé :
– des grilles régulières, de 25 jusqu’à 100 nœuds,
– mais aussi des topologies aléatoires, dans des zones allant de 50 m × 30 m à 500 m × 500 m.
Cela permet de tester le protocole aussi bien dans des réseaux structurés que dans des réseaux plus “chaotiques”, proches du terrain.
Ensuite, au niveau trafic, nous avons considéré : – du trafic CBR (Constant Bit Rate), – des arrivées selon une loi de Poisson,
– et surtout du trafic prioritaire, en utilisant nos quatre classes C0 à C3.
Enfin, nous avons injecté différentes sources d’interférences radio : – du WiFi, – du Bluetooth, – et du bruit gaussien, pour simuler des environnements radio bruyants, comme dans un hôpital ou une usine.
L’idée est de vérifier que RPLMQoS et AER-RPL restent performants, non seulement dans des conditions idéales, mais aussi dans des conditions difficiles, proches des scénarios réels.
[Transition]
À partir de ces scénarios, je vais maintenant détailler les principaux résultats de performance, en commençant par le taux de livraison des paquets hors attaque.

## Slide 26
📊 Qualité de Service – RPLMQoS ✅ PDR supérieur à RPL, MQRPL, EQRPL ✅ Latence minimale pour flux critiques (C3) ✅ Adaptation dynamique (Q-learning)
📊 Sécurité & Énergie – AER-RPL ✅ Détection > Trust-RPL (+20 points) ✅ Faux positifs très faibles (÷3) ✅ Consommation réduite (−35 % vs RPL)
📊 Approche globale (holistique) Combinaison simultanée : PDR × Latence × Énergie × Sécurité
📊 Validation scientifique Tests statistiques rigoureux p < 0,001
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 14/19
Comparaison état de l'art
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Nous avons ensuite comparé RPLMQoS et AER-RPL avec plusieurs protocoles de l’état de l’art.
Pour la qualité de service, RPLMQoS obtient en général le meilleur PDR et la meilleure latence,
en particulier pour les flux critiques, par rapport à RPL standard, MQ-RPL ou EQ-RPL.
Pour la sécurité et l’énergie, AER-RPL offre un meilleur compromis : un taux de détection plus élevé, moins de faux positifs, et une consommation énergétique plus faible que des approches comme Trust-RPL ou des solutions purement cryptographiques.
Face à des protocoles comme LOADng ou CORPL, nos protocoles restent plus performants sur la combinaison PDR + latence + énergie + sécurité.
Toutes ces comparaisons ont été validées par des tests statistiques, avec des valeurs de p inférieures à 0,001, ce qui montre que les gains observés
ne sont pas dus au hasard.
[Transition]
Pour renforcer cette conclusion, nous avons mis en place une validation statistique rigoureuse, que je présente maintenant.

## Slide 27
📊 Vérification des hypothèses Normalité des distributions Homogénéité des variances Hypothèses validées
📊 Tests statistiques appliqués t de Student (comparaisons deux à deux) ANOVA (comparaisons multiples) p < 0,001 (hautement significatif)
📊 Taille d’effet Cohen’s d > 0,8 Effet fort et non négligeable
📊 Puissance statistique 1200 simulations Puissance > 0,9 Confiance élevée dans les résultats
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 15/19
Validation statistique des résultats
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Pour garantir la crédibilité scientifique des résultats, nous avons appliqué une validation statistique complète.
D’abord, nous avons vérifié les hypothèses de base avec des tests de normalité et d’homogénéité des variances,
afin de pouvoir utiliser des tests paramétriques de manière correcte.
Ensuite, nous avons utilisé des tests t de Student pour les comparaisons deux à deux,
et des tests ANOVA lorsque plusieurs protocoles ou plusieurs facteurs entraient en jeu.
Nous avons également calculé la taille d’effet, par exemple avec Cohen’s d, et nous obtenons généralement des valeurs supérieures à 0,8,
ce qui correspond à un effet fort.
Enfin, grâce au nombre de simulations (1200 cas représentatifs), la puissance statistique de nos tests est supérieure à 0,9, ce qui renforce la confiance dans les conclusions.
[Transition]
Malgré ces bons résultats, nos protocoles ont aussi des limitations que je vais mentionner de manière transparente.

## Slide 28
⚠️ 1. Overhead mémoire RPLMQoS : +4,2 KB AER-RPL : +5,1 KB
✅ Acceptable sur plateformes ≥ 32 KB RAM ⚠️ Contraignant sur 8 KB RAM → optimisation requise
⚠️ 2. Récupération d’énergie Dépend des conditions d’éclairage Gains réduits en environnements ombragés ou fermés Performances optimales en extérieur
⚠️ 3. Validation expérimentale Résultats principalement en simulation (Cooja) Validation sur banc réel à réaliser
💡 Message clé Limitations connues, maîtrisées et ouvrant des perspectives d’amélioration.
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 16/19
Limitations identifiées
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Comme tout travail de recherche, nos contributions présentent aussi des limitations.
La première concerne l’overhead mémoire. RPLMQoS ajoute environ 4,2 kilo-octets, et AER-RPL environ 5,1 kilo-octets.
Pour des nœuds avec 32 KB de RAM, cela reste acceptable,
mais pour des plateformes très contraintes avec seulement 8 KB de RAM, l’intégration devient plus difficile et demande une optimisation supplémentaire.
Deuxième point : la récupération d’énergie.
Les gains dépendent naturellement des conditions d’éclairage.
Dans des environnements très ombragés ou fermés, l’apport du solaire est plus limité.
Troisième point : la validation. Nos résultats sont basés sur une campagne de simulation très poussée, mais principalement en environnement simulé.
Une étape logique suivante serait de compléter ce travail par des expériences sur banc réel, pour confirmer ces résultats sur du matériel physique.
[Transition]
Malgré ces limites, les contributions de cette thèse restent significatives. Je vais les résumer dans la conclusion.

## Slide 29
🎯 1. RPLMQoS – Nouveau paradigme QoS
QoS différenciée (4 classes)
Métrique composite adaptative
Q-learning embarqué
🎯 2. AER-RPL – Sécurité & Énergie
Sécurité + efficacité énergétique intégrées
IA légère compatible IoT (LSTM 8-bit)
Récupération d’énergie intelligente
🎯 3. Validation solide
1200 simulations représentatives
Validation statistique rigoureuse
💡 Message final Une brique logicielle complète pour les réseaux IoT critiques
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 17/19
Conclusion
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Pour conclure, cette thèse apporte trois messages principaux.
Premièrement, avec RPLMQoS, nous proposons un nouveau paradigme de QoS différenciée pour les réseaux IoT basés sur RPL, en combinant des files multi-priorités
et une métrique composite adaptative.
Deuxièmement, avec AER-RPL, nous montrons qu’il est possible d’intégrer à la fois la sécurité et l’efficacité énergétique dans un protocole léger, compatible avec les contraintes des microcontrôleurs IoT.
Troisièmement, la validation expérimentale, basée sur 1200 simulations représentatives, et la validation statistique rigoureuse donnent une base solide aux conclusions.
Ensemble, RPLMQoS et AER-RPL constituent une brique logicielle complète pour des réseaux IoT critiques, à la fois performants, sûrs et durables.
[Transition]
Je termine en ouvrant sur quelques perspectives pour la suite de ces travaux.

## Slide 30
 | RPLMQoS (santé) : | RPL-AER (agriculture)
Nbre de files | 4 files d'attente strictement prioritaires (C0 à C3) | 1 seule file, mais décisions de routage ultra-intelligentes
AI | Scheduler WRR adaptatif avec Q-learning réactif | LSTM prédictif qui anticipe l'énergie à 30 minutes
Métrique | Métrique composite favorisant la fiabilité et la vitesse | Métrique MCS favorisant la durabilité et la sécurité
Objectif | 38 ms de latence pour les alertes vitales | 18 mois d'autonomie sous énergie solaire intermittente
Résultat | 99,1% de livraison des alertes C0, au prix de 15,7% d'énergie | 32% de consommation énergétique, latence moyenne 150 ms
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 31
Les chiffres qui impressionnent
RPL-AER (Agriculture)
RPLMQoS (Santé)
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 32
Les formules expliquées
Formule 1 : La note du chemin (RPLMQoS)
CM =0,4×ETX +0,3×(1−batterie) +0,3×délai
On donne une note à chaque voisin. Plus la note est petite, mieux c'est.
Exemple concret :
Voisin A :Signal parfait (ETX=1,2), mais batterie à 15% →Note =5,2
Voisin B :Signal moyen (ETX=1,5), batterie pleine (90%)→Note = 4,2 ←ON CHOISIT B
Pourquoi ? Parce que A va mourir dans 1 heure, et on devra changer de chemin de toute façon.
Formule 2 : Ce que l'IA veut maximiser (RPLMQoS)
R =−délai_vital −0,5×délai_urgent +0,3×équité −0,2×énergie
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 33
🆚 RPLMQoS vs RPL-AER : qui gagne ?
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 34
Intégration avec TSCH, 5G NR et synchronisation avancée
Hybridation avec des approches temps réel (TDMA, slots réservés)
Expérimentations sur bancs réels et plateformes de test
Vers une standardisation et une adoption large
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 18/19
Perspectives
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Les perspectives de ce travail se situent à plusieurs niveaux.
D’abord, au niveau technologique,
une intégration plus poussée avec des mécanismes de la nouvelle technologie comme 5G, ou des schémas temporels de type TDMA, permettrait de renforcer résultats obtenus.
Ensuite, au niveau expérimental, une étape importante sera de porter RPLMQoS et AER-RPL sur des bancs de test réels, par exemple sur des plateformes IoT académiques, pour compléter les résultats de simulation.
Enfin, au niveau standardisation, ces contributions pourraient alimenter à terme des propositions d’extensions de RPL autour de la QoS, de la sécurité et de l’énergie,
en vue d’une adoption plus large dans la communauté académique et industrielle.
[Transition]
Avant de passer aux questions, je vais d’abord remercier les personnes qui ont accompagné ce travail.
Tout d’abord, je remercie très sincèrement mes directeurs de thèse,
le Professeur BELKHEIR et le Professeur BOUKLI,
pour leur encadrement, leurs conseils et leur confiance tout au long de ce travail.
Je remercie également l’ensemble des membres du jury pour le temps consacré à l’évaluation de cette thèse et pour leurs remarques constructives.

## Slide 35
Merci pour votre attention
Questions ?
Madani BELACEL (Université Djillali Liabès EEDIS)
La Qualité de Service dans les Réseaux IoT Basés sur RPL
Soutenance de thèse 2026 /19
Questions
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Je vous remercie pour votre attention.
Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions,

## Slide 36
Prototype expérimental réel sur ESP32 – Implémentation Contiki-NG des protocoles RPLMQoS et AER-RPL avec capteurs et récupération d’énergie
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL
Notes: Afin de valider nos propositions au-delà des simulations, nous avons réalisé un prototype réel sur carte ESP32. Il intègre le module WiFi, les capteurs DHT11 et un capteur de sol, ainsi qu’un panneau solaire pour la récupération d’énergie. Le firmware est développé sous Contiki-NG et implémente à la fois RPLMQoS et AER-RPL. Ce prototype permet de démontrer concrètement le fonctionnement des deux protocoles dans un scénario proche des applications réelles, comme l’agriculture intelligente ou la santé connectée.