## Slide 1
Cours 02 — Classes de trafic et QoS (C0–C3)
Type : Cours théorique &mdash; Durée : 1h00 Objectif : Comprendre les quatre classes de trafic QoS et leur rôle dans la différenciation de service Prérequis : Cours 01, notions de QoS réseau
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Pourquoi différencier les trafics dans l'IoT ?
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
Dans un réseau IoT typique, les nœuds capteurs produisent des flux de données hétérogènes : des alarmes critiques nécessitant un acheminement immédiat, des relevés périodiques de température, des diagnostics de maintenance, ou des mises à jour logicielles. Traiter tous ces flux avec la même priorité conduit à une dégradation des performances pour les applications temps réel.
La différenciation QoS (Quality of Service) permet d'attribuer des traitements distincts aux paquets selon leur classe, garantissant aux flux prioritaires une latence réduite, un taux de livraison élevé et une bande passante réservée.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. Les quatre classes AER-MQoS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
AER-MQoS définit quatre classes de trafic, numérotées de C0 (priorité maximale) à C3 (priorité minimale) :
Classe | Nom | Priorité | Exemples d'application | Poids WRR C0 | Haute priorité | Critique | Alarmes, détection d'intrusion, urgence | 6 C1 | Moyenne priorité | Importante | Données capteurs temps réel, vidéo surve | 3 C2 | Basse priorité | Normale | Relevés périodiques, rapports de diagnos | 2 C3 | Meilleur effort | Faible | Maintenance, mise à jour firmware, logs | 1
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Marquage des paquets
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
Le marquage de classe est effectué au niveau de l'application émettrice via un champ dédié dans la structure de données du paquet. Dans l'implémentation Contiki-NG, chaque application UDP associe une classe à ses paquets :
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
4. Gestion des files d'attente
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
Le module aer_qos_queue.c implémente quatre files d'attente FIFO distinctes, une par classe. Chaque file maintient :
Un compteur de paquets en attente (queue_length)
Un pointeur de tête et de queue pour l'accès FIFO
Un mécanisme de drop en cas de saturation (priorité inverse : on drop C3 d'abord)
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
5. Interaction avec la métrique MCS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
La classe de trafic influence également le choix du parent dans le DODAG. AER-MQoS utilise la métrique MCS qui intègre la confiance et l'énergie, et le routage peut favoriser des parents fiables et énergétiquement stables pour les classes prioritaires. Cependant, la décision de routage reste unifiée (un seul DODAG), c'est l'ordonnancement local qui différencie le service.
"Principe : Un seul DODAG est construit pour tout le trafic. La différenciation QoS s'opère au niveau de l'ordonnancement local (WRR) et non au niveau de la construction du graphe de routage."
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
6. Avantages de la classification
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
Garantie de service : les paquets C0 sont toujours transmis avant C1, C2, C3.
Équité pondérée : les classes inférieures ne sont pas affamées grâce au ratio WRR 6:3:2:1.
Adaptabilité : le ratio peut être ajusté selon les besoins de l'application.
Simplicité : le modèle à 4 classes est suffisamment expressif sans complexité excessive.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 14
7. Résumé
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 15
Les quatre classes de trafic C0–C3 sont le fondement de la QoS dans AER-MQoS. Elles permettent une différenciation fine des flux IoT, garantissant que les applications critiques reçoivent le service qu'elles exigent. Le prochain cours détaille la métrique MCS qui, combinée à ces classes, offre un routage contextuel adapté aux besoins hétérogènes des LLN.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL