## Slide 1
Cours 01 : Introduction au protocole RPL-AER
Cours 01 — Introduction au protocole RPL-AER Auteur : Dr. Madani BELACEL Durée estimée : 1h30 Objectifs : Comprendre le contexte, les limites du RPL standard, et les contributions de RPL-AER
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Contexte : IoT et agriculture de précision
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
L'Internet des Objets (IoT) transforme l'agriculture de précision en permettant le déploiement de réseaux de capteurs sans fil (WSN) pour surveiller en temps réel les paramètres culturaux : humidité du sol, température, luminosité, etc. Ces réseaux fonctionnent avec des nœuds contraints en énergie, souvent alimentés par batteries ou panneaux solaires.
[QUESTION] Objectifs pédagogiques
Comprendre le contexte applicatif de l'agriculture de précision IoT
Identifier les limitations du protocole RPL standard
Découvrir les contributions innovantes de RPL-AER
Appréhender l'architecture modulaire du protocole
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. Limitations de RPL standard
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
Métrique ETX uniquement : L'ETX mesure la qualité du lien mais ignore l'énergie résiduelle, ce qui conduit à la sur-utilisation des nœuds les mieux co
Absence de prédiction : RPL ne peut pas anticiper l'épuisement d'un nœud. Un nœud avec une batterie faible reste parent jusqu'à sa défaillance.
Pas de sécurité intégrée : RPL standard n'inclut pas de mécanisme de détection d'attaques (sinkhole, selective forwarding).
Gestion statique de l'énergie : Les nœuds avec récolte solaire sont traités comme des nœuds à batterie classiques.
"Exemple : Dans un champ de 40 capteurs, le nœud le plus central avec ETX=1.0 attire tout le trafic et s'épuise en premier, créant un trou de couverture réseau."
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Contributions de RPL-AER
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
RPL-AER (Adaptive Energy-Responsive RPL) est une extension du protocole RPL développée dans le cadre des travaux de recherche de Dr. BELACEL. Il introduit les innovations suivantes :
MCS — Multi-Criteria Score : Métrique composite qui remplace l'ETX pour la sélection du parent préféré. Formule : MCS = α×NRE + β×PEC + γ×ECS.
NRE — Normalized Residual Energy : Énergie résiduelle normalisée du nœud, reflétant la capacité restante de la batterie.
PEC — Predictive Energy Consumption : Prédiction de la consommation future via un réseau de neurones LSTM (Long Short-Term Memory).
ECS — Environmental Context Score : Score contextuel basé sur la récolte d'énergie solaire et les facteurs environnementaux.
Module de confiance (Trust) : Détection des comportements anormaux (attaques sinkhole, selective forwarding) via un score de confiance calculé à parti
Gestion de la mobilité : Support des nœuds mobiles avec le modèle Random Waypoint pour les scénarios agricoles (drones, robots).
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
4. Architecture du protocole
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
RPL-AER est implémenté comme une couche au-dessus de RPL dans Contiki-NG. Il modifie la fonction objective (Objective Function) de RPL pour utiliser le MCS au lieu de l'ETX. Le code source est structuré en modules indépendants :
rpl-aer.c / rpl-aer.h — Logique principale du protocole
mcs_calculator.c / .h — Calcul du Multi-Criteria Score
lstm_predictor.c / .h — Prédiction LSTM de consommation
trust_module.c / .h — Module de confiance et sécurité
harvest_module.c / .h — Gestion de la récolte d'énergie solaire
attack_detector.c / .h — Détection d'attaques
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
5. Scénarios d'application
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
Grandes cultures : Champs de blé, maïs, oliviers avec des nœuds espacés de 50-200 m.
Serres intelligentes : Environnements contrôlés avec forte densité de capteurs.
Périmètres irrigués : Surveillance de l'humidité du sol et contrôle automatisé de l'irrigation.
Zones à mobilité : Présence de drones ou robots agricoles qui se déplacent dans le champ.
[QUESTION] Questions de réflexion
Quelle est la principale limitation de l'ETX comme métrique de routage ?
Pourquoi la prédiction LSTM est-elle utile dans un contexte agricole ?
Quels sont les trois composants du MCS et que représentent-ils ?
En quoi la mobilité des nœuds complique-t-elle le routage RPL ?
Citez deux types d'attaques que RPL-AER peut détecter.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
6. Références
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
Dépôt GitHub RPL-AER
RFC 6550 — RPL: IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks
Contiki-NG: The Next-Generation IoT Operating System
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL