## Slide 1
Cours 02 : La métrique Multi-Criteria Score (MCS)
Cours 02 — La métrique Multi-Criteria Score (MCS) Auteur : Dr. Madani BELACEL Durée estimée : 1h30 Objectifs : Comprendre la formule MCS, les poids α/β/γ et leur implémentation
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Définition du MCS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
Le Multi-Criteria Score (MCS) est une métrique composite qui fusionne trois critères pondérés pour évaluer la qualité d'un parent potentiel dans le DODAG RPL :
"MCS = α × NRE + β × PEC + γ × ECS"
Où :
α (MCS_ALPHA) — Poids de l'énergie résiduelle (NRE), typiquement 0.5
β (MCS_BETA) — Poids de la prédiction de consommation (PEC), typiquement 0.3
γ (MCS_GAMMA) — Poids du score contextuel (ECS), typiquement 0.2
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
[QUESTION] Objectifs pédagogiques
Comprendre la formule du MCS et le rôle de chaque composant
Analyser l'impact des poids α, β, γ sur la sélection du parent
Étudier l'implémentation du calcul du MCS dans le code source
Interpréter les logs MCS générés par la simulation
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
2. Implémentation dans rpl-aer.c
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
La fonction rpl_aer_calculate_mcs() dans rpl-aer.c:77 implémente le calcul :
1 float rpl_aer_calculate_mcs(void) { 2 float nre = rpl_aer_calculate_nre(); 3 float pec = rpl_aer_calculate_pec(); 4 float ecs = rpl_aer_calculate_ecs(); 5 6 rpl_aer_ctx.mcs.mcs = (NRE_WEIGHT * nre) + 7 (PEC_WEIGHT * pec) + 8 (ECS_WEIGHT * ecs); 9 10 return rpl_aer_ctx.mcs.mcs; 11 }
Les constantes NRE_WEIGHT, PEC_WEIGHT et ECS_WEIGHT sont définies dans project-conf.h ou rpl-aer.h.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
3. La fonction mcs_calculator_compute
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
Le fichier mcs_calculator.h:14 déclare la fonction de calcul alternative :
1 float mcs_calculator_compute( 2 float nre, float etx_norm, float trustscore, 3 float alpha, float beta, float gamma 4 );
Cette version inclut également l'ETX normalisé et le Trust Score en plus du NRE, avec une flexibilité de paramétrage via α, β, γ passés en arguments.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
4. Pondération et impact
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
Poids | Valeur typique | Impact α (NRE) | 0.5 | Favorise les nœuds avec beaucoup d'énerg β (PEC) | 0.3 | Favorise les nœuds avec une faible conso γ (ECS) | 0.2 | Favorise les nœuds dans un environnement
La somme des poids est normalisée à 1.0 (α + β + γ = 1.0).
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
5. Logging du MCS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
La fonction rpl_aer_log_mcs() à la ligne 297 de rpl-aer.c génère les logs :
1 void rpl_aer_log_mcs(void) { 2 LOG_INFO("RPL-AER: MCS=%.3f (NRE=%.3f, PEC=%.3f, ECS=%.3f)\n", 3 rpl_aer_ctx.mcs.mcs, rpl_aer_ctx.mcs.nre, 4 rpl_aer_ctx.mcs.pec, rpl_aer_ctx.mcs.ecs); 5 }
Exemple de sortie dans les logs :
[QUESTION] Questions de réflexion
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
Si α=0.5, β=0.3, γ=0.2, quel est le MCS pour NRE=0.8, PEC=0.6, ECS=0.7 ? (Calculer)
Que se passe-t-il si un nœud a NRE=0.1 mais ECS=0.9 ? Sera-t-il choisi comme parent ?
Pourquoi la somme α+β+γ doit-elle être égale à 1.0 ?
Proposer une autre combinaison de poids pour un scénario avec forte mobilité.
Comment le trust module peut-il modifier le MCS final ?
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 14
Références
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 15
Code : rpl-aer.c:77-87 — rpl_aer_calculate_mcs()
Code : mcs_calculator.h:14 — Déclaration de la fonction de calcul
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL