## Slide 1
Cours 03 : NRE — Normalized Residual Energy
Cours 03 — NRE — Normalized Residual Energy Auteur : Dr. Madani BELACEL Durée estimée : 1h30 Objectifs : Comprendre le NRE, son calcul et son rôle dans la métrique MCS
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Définition du NRE
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
Le NRE (Normalized Residual Energy) représente l'énergie résiduelle normalisée d'un nœud :
"NRE = Énergie résiduelle / Énergie totale"
Le NRE est un nombre flottant entre 0.0 (batterie épuisée) et 1.0 (batterie pleine).
[QUESTION] Objectifs pédagogiques
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
Comprendre le rôle du NRE dans la métrique MCS
Analyser l'implémentation du calcul d'énergie résiduelle
Étudier le mécanisme de récolte d'énergie solaire
Interpréter les logs d'énergie
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
2. Structures de données
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
Dans rpl-aer.h:30-36, la structure rpl_aer_energy_t stocke l'état énergétique :
1 typedef struct { 2 uint32_t residual_energy; // Current energy in mWh 3 uint32_t total_energy; // Total capacity in mWh 4 float consumption_rate; // Energy consumption rate 5 uint8_t energy_source; // 0: Battery, 1: Solar 6 float solar_irradiance; // Current solar irradiance 7 } rpl_aer_energy_t;
La structure MCS utilise le NRE comme premier composant :
1 typedef struct { 2 float nre; // Normalized Residual Energy 3 float pec; // Predictive Energy Consumption 4 float ecs; // Environmental Context Score 5 float mcs; // Multi-Criteria Score 6 } rpl_aer_mcs_t;
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
3. Calcul du NRE
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
La fonction rpl_aer_calculate_nre() dans rpl-aer.c:41-50 :
1 float rpl_aer_calculate_nre(void) { 2 float residual = (float)rpl_aer_ctx.energy.residual_energy; 3 float total = (float)rpl_aer_ctx.energy.total_energy; 4 5 if (total > 0) { 6 rpl_aer_ctx.mcs.nre = residual / total; 7 } 8 9 return rpl_aer_ctx.mcs.nre; 10 }
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
4. Mise à jour de l'énergie
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
La fonction rpl_aer_energy_update() (rpl-aer.c:100-123) consomme de l'énergie et simule la récolte solaire :
1 void rpl_aer_energy_update(void) { 2 uint32_t consumption = (uint32_t)(rpl_aer_ctx.energy.consumption_rate * 10); 3 4 if (rpl_aer_ctx.energy.residual_energy > consumption) { 5 rpl_aer_ctx.energy.residual_energy -= consumption; 6 } 7 8 if (rpl_aer_ctx.energy.energy_source == RPL_AER_ENERGY_SOURCE_SOLAR) { 9 uint32_t harvested = (uint32_t)(rpl_aer_ctx.energy.solar_irradiance * 10 SOLAR_PANEL_EFFICIENCY * 0.01f); 11 rpl_aer_ctx.energy.residual_energy += harvested; 12 if (rpl_aer_ctx.energy.residual_energy > rpl_aer_ctx.energy.total_energy) { 13 rpl_aer_ctx.energy.residual_energy = rpl_aer_ctx.energy.total_energy; 14 } 15 } 16 float energy_ratio = (float)rpl_aer_ctx.energy.residual_energy / 17 (float)rpl_aer_ctx.energy.total_energy; 18 lstm_model_update(energy_ratio); 19
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
5. Logs d'énergie
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
La fonction rpl_aer_log_energy() (rpl-aer.c:303-306) :
1 void rpl_aer_log_energy(void) { 2 LOG_INFO("RPL-AER: Energy=%lu mWh, Solar=%.1f lux\n", 3 rpl_aer_ctx.energy.residual_energy, 4 rpl_aer_ctx.energy.solar_irradiance); 5 }
Exemple de sortie :
[QUESTION] Questions de réflexion
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
Si un nœud a residual_energy=2500 et total_energy=5000, quel est son NRE ?
Comment la récolte solaire influence-t-elle le NRE au fil du temps ?
Quel est l'impact si energy_source passe de BATTERY à SOLAR ?
Que se passe-t-il si consumption_rate > residual_energy tous les cycles ?
Proposer un scénario où le NRE est avantageux par rapport à l'ETX.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 14
Références
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 15
Code : rpl-aer.h:22-36 — Structures MCS et Énergie
Code : rpl-aer.c:41-50 — Calcul du NRE
Code : rpl-aer.c:100-123 — Mise à jour énergétique
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL