## Slide 1
Cours 05 : ECS — Environmental Context Score
Cours 05 — ECS — Environmental Context Score Auteur : Dr. Madani BELACEL Durée estimée : 1h30 Objectifs : Comprendre l'ECS et l'impact des facteurs environnementaux sur le routage
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Définition de l'ECS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
Le ECS (Environmental Context Score) évalue le contexte environnemental d'un nœud. Il prend en compte deux facteurs principaux :
Weather Factor : Basé sur la source d'énergie (solaire vs batterie) et l'irradiance solaire
Mobility Factor : Basé sur l'état de mobilité du nœud (statique vs mobile)
"ECS = WeatherFactor × MobilityFactor"
[QUESTION] Objectifs pédagogiques
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
Comprendre le rôle du contexte environnemental dans le routage
Analyser le calcul de l'ECS dans le code source
Étudier l'impact des facteurs météo et mobilité
Interpréter les variations de l'ECS selon les scénarios
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
2. Implémentation de l'ECS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
Dans rpl-aer.c:60-75 :
1 float rpl_aer_calculate_ecs(void) { 2 float weather_factor = ECS_WEATHER_FACTOR; 3 float mobility_factor = ECS_MOBILITY_FACTOR; 4 5 if (rpl_aer_ctx.mobility_state == RPL_AER_MOBILITY_MOBILE) { 6 mobility_factor = 0.6f; 7 } 8 if (rpl_aer_ctx.energy.energy_source == RPL_AER_ENERGY_SOURCE_SOLAR) { 9 weather_factor = 0.8f + (0.2f * solar_factor); 10 } 11 rpl_aer_ctx.mcs.ecs = weather_factor * mobility_factor; 12 return rpl_aer_ctx.mcs.ecs; 13 }
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
3. Facteurs influençant l'ECS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
Facteur | Condition | Valeur | Impact Weather | Batterie | ECS_WEATHER_FACTOR (≈1.0) | Neutre Weather | Solaire + forte irradiance | 0.8 + 0.2×solar_factor | Peut dépasser 1.0 Weather | Solaire + faible irradiance | Proche de 0.8 | Légèrement réduit Mobility | Statique | ECS_MOBILITY_FACTOR (≈1.0) | Neutre Mobility | Mobile | 0.6 | Réduit de 40%
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
4. Logs et interprétation
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
L'ECS est inclus dans les logs MCS générés par rpl_aer_log_mcs() :
Un ECS = 0.800 peut correspondre à un nœud solaire avec irradiance moyenne (weather ≈ 0.8) et statique (mobility ≈ 1.0).
[QUESTION] Questions de réflexion
Pourquoi un nœud mobile a-t-il un ECS réduit (0.6) ?
Quel est l'ECS d'un nœud solaire avec solar_factor=0.9 et mobilité statique ?
Quel est l'ECS d'un nœud batterie mobile ?
Comment l'ECS encourage-t-il les nœuds solaires à être choisis comme parents ?
Proposer un scénario où l'ECS est le facteur déterminant dans le choix du parent.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
Références
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
Code : rpl-aer.c:60-75 — Calcul de l'ECS
Code : rpl-aer.h:142-143 — Constantes de mobilité
Code : rpl-aer.h:34-35 — Source d'énergie
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL