## Slide 1
Cours 06 : Module de confiance et sécurité
Cours 06 — Module de confiance et sécurité Auteur : Dr. Madani BELACEL Durée estimée : 1h30 Objectifs : Comprendre le module de confiance et les mécanismes de sécurité de RPL-AER
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Module de confiance (Trust)
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
Le module de confiance (Trust Module) est un composant essentiel de RPL-AER qui évalue la fiabilité des nœuds voisins. Il calcule un score de confiance basé sur :
Le RSSI (Received Signal Strength Indicator) des paquets reçus
Le taux d'acquittement (ACK) des transmissions
La détection d'anomalies comportementales
[QUESTION] Objectifs pédagogiques
Comprendre le rôle du module de confiance dans la sécurité du routage
Analyser les mécanismes de détection comportementale
Étudier l'interaction entre Trust et MCS
Interpréter les logs de sécurité
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. Structure de sécurité
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
Dans rpl-aer.h:47-52 :
1 typedef struct { 2 int16_t rssi_threshold; 3 uint8_t ack_received; 4 uint8_t anomaly_detected; 5 uint8_t attack_probability; 6 } rpl_aer_security_t;
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Initialisation et vérification RSSI
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
Dans rpl-aer.c:176-191 :
1 void rpl_aer_security_init(void) { 2 rpl_aer_ctx.security.rssi_threshold = RSSI_THRESHOLD; 3 rpl_aer_ctx.security.ack_received = 0; 4 rpl_aer_ctx.security.anomaly_detected = 0; 5 rpl_aer_ctx.security.attack_probability = 0; 6 LOG_INFO("RPL-AER: Security initialized\n"); 7 } 8 9 uint8_t rpl_aer_check_rssi_anomaly(int16_t rssi) { 10 if (rssi 11 rpl_aer_ctx.security.anomaly_detected = 1; 12 return 1; 13 } 14 return 0; 15 }
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
4. Validation ACK
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
La fonction rpl_aer_validate_ack() (rpl-aer.c:193-195) :
1 uint8_t rpl_aer_validate_ack(void) { 2 return rpl_aer_ctx.security.ack_received; 3 }
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
5. Logs de sécurité
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
La fonction rpl_aer_log_security() (rpl-aer.c:308-311) :
1 void rpl_aer_log_security(void) { 2 LOG_INFO("RPL-AER: Attack=%d, Anomaly=%d\n", 3 rpl_aer_ctx.attack_state, 4 rpl_aer_ctx.security.anomaly_detected); 5 }
Exemple de sortie :
Où Attack=0 = AUCUNE attaque, Attack=1 = SINKHOLE, Attack=2 = SELECTIVE_FORWARDING.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
[QUESTION] Questions de réflexion
Comment le RSSI peut-il indiquer une anomalie de sécurité ?
Quel est le rôle du taux d'ACK dans la détection d'attaques selective forwarding ?
Comment le trust module interagit-il avec le MCS ?
Que signifie anomaly_detected=1 dans un log ?
Proposer une amélioration pour renforcer la détection d'attaques.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
Références
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 14
Code : rpl-aer.h:47-52 — Structure de sécurité
Code : rpl-aer.c:176-210 — Fonctions de sécurité
Code : rpl-aer.c:308-311 — Logs de sécurité
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL