## Slide 1
Cours 07 : Architecture détaillée du code
Cours 07 — Architecture détaillée du code Auteur : Dr. Madani BELACEL Durée estimée : 1h30 Objectifs : Comprendre l'architecture du code source de RPL-AER et l'interaction entre les modules
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Structure du dépôt RPL-AER
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
Le dépôt RPL-AER est structuré comme une application Contiki-NG :
[QUESTION] Objectifs pédagogiques
Comprendre l'architecture modulaire du code RPL-AER
Analyser le rôle de chaque fichier source
Étudier les interactions entre les modules
Maîtriser la configuration via project-conf.h
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. rpl-aer.c — Logique principale
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
Ce fichier est le cœur du protocole (332 lignes). Il gère :
L'initialisation du contexte (rpl_aer_init(), ligne 321)
Le calcul périodique du MCS via des timers (ctimer, lignes 239-263)
La mise à jour de l'énergie et la simulation solaire
La détection d'attaques
Les logs de performance (PDR, latence, throughput, lignes 276-293)
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Le processus d'initialisation
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
La fonction rpl_aer_init() (rpl-aer.c:321-332) :
1 void rpl_aer_init(void) { 2 rpl_aer_context_init(); 3 rpl_aer_performance_init(); 4 ctimer_set(&mcs_timer, RPL_AER_MCS_UPDATE_INTERVAL, mcs_update_callback, NULL); 5 ctimer_set(&energy_timer, RPL_AER_ENERGY_UPDATE_INTERVAL, energy_update_callback, NULL); 6 ctimer_set(&security_timer, RPL_AER_SECURITY_UPDATE_INTERVAL, security_update_callback, NULL); 7 ctimer_set(&performance_timer, RPL_AER_PERFORMANCE_UPDATE_INTERVAL, performance_update_callback, NULL); 8 LOG_INFO("RPL-AER: Protocol initialized successfully\n"); 9 }
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
4. Interaction entre les modules
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
rpl-aer.c appelle mcs_calculator_compute() via mcs_calculator.h
mcs_calculator sollicite harvest_module pour l'ECS, lstm_predictor pour le PEC
trust_module surveille les voisins et ajuste le MCS via un facteur de confiance
attack_detector analyse les logs RSSI et les taux d'ACK
Le sink collecte les métriques via la structure partagée rpl_aer_context_t
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
5. Configuration dans project-conf.h
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
Les paramètres ajustables sont centralisés :
1 #define RPL_AER_MCS_ALPHA 0.5 2 #define RPL_AER_MCS_BETA 0.3 3 #define RPL_AER_MCS_GAMMA 0.2 4 #define RPL_AER_LSTM_WINDOW 5 5 #define RPL_AER_TRUST_ENABLED 1 6 #define RPL_AER_HARVEST_ENABLED 1 7 #define RPL_AER_MOBILITY_ENABLED 1
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
6. Les timers périodiques
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
Timer | Intervalle | Callback | Action mcs_timer | 10 secondes | mcs_update_callback | Recalcule MCS et log energy_timer | 5 secondes | energy_update_callback | Met à jour énergie et log security_timer | 2 secondes | security_update_callback | Détection d'attaques et log performance_timer | 30 secondes | performance_update_callback | PDR, latence, throughput
[QUESTION] Questions de réflexion
Pourquoi le timer de sécurité est-il le plus fréquent (2s) ?
Comment les quatre timers interagissent-ils dans le processus ?
Que se passe-t-il si le MCS n'est jamais recalculé ?
Quel est l'avantage d'avoir des timers séparés plutôt qu'un seul ?
Proposer un nouvel intervalle pour le timer MCS et justifier.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 14
Références
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 15
Code : rpl-aer.c — 332 lignes, logique principale
Code : rpl-aer.h — 145 lignes, déclarations
Makefile : compilation et cibles
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL