## Slide 1
Cours 08 : Sécurité et détection d'attaques
Cours 08 — Sécurité et détection d'attaques Auteur : Dr. Madani BELACEL Durée estimée : 1h30 Objectifs : Comprendre les mécanismes de détection d'attaques et leur impact sur les métriques
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Types d'attaques ciblées
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
RPL-AER intègre un mécanisme de détection d'attaques spécifiques aux réseaux RPL :
Attaque Sinkhole : Un nœud malveillant attire tout le trafic en prétendant avoir le meilleur chemin vers le sink, puis droppe les paquets.
Attaque Selective Forwarding : Un nœud malveillant transmet sélectivement certains paquets et en droppe d'autres.
[QUESTION] Objectifs pédagogiques
Comprendre les mécanismes des attaques sinkhole et selective forwarding
Analyser l'implémentation de la détection d'attaques
Étudier les indicateurs de compromission (RSSI, ACK)
Interpréter les logs d'attaques
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. Configuration des attaques
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
Les constantes dans rpl-aer.h:138-140 :
1 #define RPL_AER_ATTACK_NONE 0 2 #define RPL_AER_ATTACK_SINKHOLE 1 3 #define RPL_AER_ATTACK_SELECTIVE_FORWARDING 2
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Simulation d'attaques
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
Dans rpl-aer.c:197-210, la fonction rpl_aer_detect_attacks() :
1 void rpl_aer_detect_attacks(void) { 2 uint8_t rand_val = random_rand() % 100; 3 if (rand_val 4 rpl_aer_ctx.attack_state = RPL_AER_ATTACK_SINKHOLE; 5 rpl_aer_attack_count++; 6 } else if (rand_val 7 rpl_aer_ctx.attack_state = RPL_AER_ATTACK_SELECTIVE_FORWARDING; 8 rpl_aer_attack_count++; 9 } else { 10 rpl_aer_ctx.attack_state = RPL_AER_ATTACK_NONE; 11 } 12 }
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
4. Détection RSSI
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
Un RSSI anormalement bas peut indiquer un nœud malveillant
Le seuil RSSI_THRESHOLD est configurable dans project-conf.h
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
5. Logs de performance avec attaques
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
La fonction rpl_aer_log_performance() (rpl-aer.c:313-317) :
1 void rpl_aer_log_performance(void) { 2 LOG_INFO("RPL-AER: Performance - PDR=%.1f%%, Attacks=%lu\n", 3 (float)rpl_aer_delivered_count / (float)rpl_aer_packet_count * 100, 4 rpl_aer_attack_count); 5 }
Exemple de sortie avec attaques :
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
6. Indicateurs de performance
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
1 void rpl_aer_calculate_pdr(void) { 2 if (rpl_aer_packet_count > 0) { 3 float pdr = (float)rpl_aer_delivered_count / (float)rpl_aer_packet_count; 4 LOG_INFO("RPL-AER: PDR = %.2f%% (%lu/%lu)\n", pdr * 100, rpl_aer_delivered_count, rpl_aer_packet_count); 5 } 6 } 7 8 void rpl_aer_calculate_latency(void) { 9 if (rpl_aer_delivered_count > 0) { 10 float avg_latency = (float)rpl_aer_total_latency / (float)rpl_aer_delivered_count; 11 LOG_INFO("RPL-AER: Avg Latency = %.2f ms\n", avg_latency); 12 } 13 }
[QUESTION] Questions de réflexion
Comment une attaque sinkhole affecte-t-elle le PDR ?
Quel est l'effet d'une attaque selective forwarding sur la latence ?
Pourquoi le RSSI est-il un indicateur utile pour détecter les attaques ?
Comment RPL-AER distingue-t-il une attaque d'une perte de paquet légitime ?
Proposer un scénario où une attaque n'est pas détectée par le système actuel.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 14
Références
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 15
Code : rpl-aer.h:138-140 — Types d'attaques
Code : rpl-aer.c:197-210 — Détection d'attaques
Code : rpl-aer.c:276-293 — Métriques de performance
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL