## Slide 1
Cours 09 : Mobilité et gestion des connexions
Cours 09 — Mobilité et gestion des connexions Auteur : Dr. Madani BELACEL Durée estimée : 1h30 Objectifs : Comprendre la gestion de la mobilité et son impact sur le protocole RPL-AER
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Gestion de la mobilité dans RPL-AER
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
RPL-AER supporte les nœuds mobiles grâce à un modèle de mobilité Random Waypoint. Ce modèle permet de simuler des scénarios agricoles avec des drones ou robots se déplaçant dans le champ.
[QUESTION] Objectifs pédagogiques
Comprendre le modèle Random Waypoint pour la mobilité
Analyser l'impact de la mobilité sur le routage RPL
Étudier la gestion des changements de parent
Interpréter l'effet de la mobilité sur le MCS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. Configuration de la mobilité
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
Les constantes dans rpl-aer.h:142-143 :
1 #define RPL_AER_MOBILITY_STATIC 0 2 #define RPL_AER_MOBILITY_MOBILE 1
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Mise à jour de la mobilité
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
Le Makefile active le support mobilité via :
1 CFLAGS += -DMOBILITY_SUPPORT=1 2 CFLAGS += -DRANDOM_WAYPOINT=1
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
4. Impact de la mobilité sur l'ECS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
Comme vu dans le Cours 05, la mobilité réduit le facteur de mobilité de l'ECS :
1 if (rpl_aer_ctx.mobility_state == RPL_AER_MOBILITY_MOBILE) { 2 mobility_factor = 0.6f; // Reduce score for mobile nodes 3 }
Un nœud mobile voit son ECS réduit de 40%, ce qui le rend moins attractif comme parent.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
5. Défis du routage avec mobilité
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
Changements de parent fréquents : Un nœud mobile change régulièrement de parent, ce qui augmente la signalisation RPL (DIS, DIO)
Ruptures de lien : Les liens avec les nœuds mobiles sont moins stables, augmentant le taux de perte
Mise à jour du DODAG : Le DODAG doit être mis à jour fréquemment pour refléter la topologie changeante
Consommation énergétique : Les mises à jour fréquentes consomment plus d'énergie
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
6. Logs de mobilité
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
Exemple de logs montrant la mobilité :
Notez l'ECS réduit à 0.480 à cause du facteur de mobilité (0.6).
[QUESTION] Questions de réflexion
Pourquoi un nœud mobile reçoit-il un ECS réduit ?
Quel est l'impact de la mobilité sur le nombre de changements de parent ?
Comment le modèle Random Waypoint simule-t-il des déplacements réalistes ?
Quels sont les compromis entre mobilité et performance du routage ?
Proposer une amélioration pour mieux gérer les nœuds mobiles.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 14
Références
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 15
Code : rpl-aer.h:142-143 — États de mobilité
Code : rpl-aer.c:113-114 — Fonctions de mobilité
Makefile : flags de mobilité
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL