## Slide 1
Cours 01 — Introduction à Contiki-NG et à l'écosystème IoT
Cours 01 — Durée estimée : 2h — Chapitre introductif
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Qu'est-ce que Contiki-NG ?
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
Contiki-NG (Contiki Next Generation) est un système d'exploitation open-source pour l'Internet des Objets (IoT), successeur de Contiki OS développé initialement par Adam Dunkels à SICS (Suède).
Contiki-NG supporte de nombreuses plateformes matérielles (Zolertia Z1, CC2538DK, TI CC2650, nRF52840) et implémente les protocoles standards : 6LoWPAN (RFC 4944), RPL (RFC 6550), CoAP (RFC 7252), MQTT-SN.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. Architecture de Contiki-NG
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
/home/madani/contiki-ng/os/net/ipv6/ /home/madani/contiki-ng/os/net/mac/ /home/madani/contiki-ng/os/net/routing/
Si vous voyez ces répertoires, la structure est correcte.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Le modèle de processus protothreads
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
Contiki-NG utilise des protothreads : des threads coopératifs légers avec une seule pile.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
4. Le simulateur Cooja
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
Cooja est un simulateur de réseau pour Contiki-NG, écrit en Java. Il permet d'exécuter du code réellement compilé, de visualiser les échanges radio, de mesurer l'énergie, et d'analyser avec des plugins.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
5. Écosystème IoT : les protocoles clés
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
Couche | Protocole | Rôle Physique/MAC | IEEE 802.15.4 | Communication radio basse consommation Adaptation | 6LoWPAN | Compression IPv6 pour trames 127 octets Réseau | RPL | Routage LLN Transport | UDP | Transport léger non fiable Application | CoAP / MQTT-SN | Données pour contraintes
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
6. Exemple : Hello World
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
Quels sont les avantages des protothreads par rapport aux threads classiques ?
Pourquoi 6LoWPAN est-il nécessaire dans les réseaux IEEE 802.15.4 ?
Quelle est la différence entre émulation et simulation dans Cooja ?
Citez trois protocoles de la couche application utilisables avec Contiki-NG.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL