## Slide 1
Cours 03 — Le Protocole RPL : Principes Fondamentaux
Cours 03 — Durée estimée : 2h30 — Référence : RFC 6550
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Introduction à RPL
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
RPL (RFC 6550) est le protocole de routage standard pour les réseaux LLN (Low-Power and Lossy Networks). Il construit un DODAG orienté vers la racine, utilise le rank pour éviter les boucles, et emploie trois messages de contrôle (DIO, DAO, DIS) régulés par Trickle Timer.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. Le DODAG
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
Graphe acyclique orienté partant de la racine vers les feuilles. Propriétés : orientation vers la racine, acyclique, plusieurs instances possibles.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Le Rank
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
Entier représentant la distance logique à la racine (rank=256 pour la racine). Le rank augmente en s'éloignant. Un nœud ne peut pas être parent d'un nœud de rank supérieur.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
4. Messages de contrôle
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
Message | Rôle | Direction DIO | Annonce le DODAG (configuration, rank) | Racine → Feuilles DAO | Enregistre les routes descendantes | Feuilles → Racine DIS | Sollicite un DIO d'un voisin | Nouveau nœud → Réseau
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
5. Fonctions Objectifs
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
OF0 (RFC 6552) : rank = 256 × nombre de sauts
MRHOF (RFC 6719) : rank = parent_rank + ETX(parent) avec hystérésis
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
6. Configuration RPL dans Contiki-NG
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
rpl-dag.c rpl-icmp6.c rpl-of0.c rpl-mrhof.c rpl-timers.c rpl-config.h
Pourquoi le DODAG doit-il être acyclique ?
Comment le Trickle Timer réduit-il la surcharge ?
Différence entre routage montant et descendant ?
Quand utiliser OF0 plutôt que MRHOF ?
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL