## Slide 1
TP 13 — Projet de Synthèse : Évaluation Comparative RPL
TP 13 — Durée : 4h — Prérequis : tous les TP précédents
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Cahier des charges
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
Vous devez réaliser une étude comparative complète de 3 configurations RPL :
Configuration A : OF0 — RPL_CONF_OF = rpl_of0, paramètres par défaut
Configuration B : MRHOF standard — RPL_CONF_OF = rpl_mrhof, paramètres par défaut
Configuration C : MRHOF optimisé — MRHOF avec hysteresis = 128, DIO_INTERVAL_MIN = 10
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. Topologie de test
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
Grille 5×4 (20 nœuds) : 1 serveur (racine) + 19 clients. Transmission range = 70m. Perte = 10%. Durée = 600s.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Métriques à mesurer
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
Métrique | Méthode de mesure PDR | RX/TX par nœud, PDR moyen global Latence (RTT) | Timestamp avant envoi, après réception Énergie | PowerTracker (mJ total) Profondeur max | Nombre de sauts max dans le DODAG Overhead | Nombre de DIO/DAO émis Temps de convergence | Temps pour que tous les nœuds soient con
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
4. Plan d'expérience
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
Pour chaque configuration, créez une simulation
Lancez la simulation et exportez les logs
Exécutez le script Python d'analyse
Relevez les métriques dans un tableur
Générez des graphiques comparatifs
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
5. Rendu attendu
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
Introduction : objectifs, contexte
Méthodologie : configurations, topologie, métriques
Résultats : tableaux, graphiques pour chaque métrique
Analyse : interprétation des résultats, classement
Conclusion : recommandations, perspectives
Annexes : scripts Python, captures d'écran
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
6. Script d'analyse complet
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 13
Quelle configuration offre le meilleur PDR ? Pourquoi ?
Quelle configuration consomme le moins d'énergie ?
Y a-t-il un compromis entre latence et fiabilité ?
Comment amélioreriez-vous RPL pour ce scénario ?
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL