## Slide 1
Introduction à la détection d'intrusion pour IoT
Cours 01 — Module IDS-IOT / RPL-ClusterIDS Auteur : Dr. Madani BELACEL Durée : 2 séances Objectif : Comprendre pourquoi les réseaux IoT RPL ont besoin d'un IDS distribué
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Contexte : sécurité des réseaux IoT
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
Les réseaux de capteurs sans fil (WSN) et l'Internet des Objets (IoT) sont vulnérables à de nombreuses attaques en raison de leurs ressources limitées (énergie, mémoire, calcul), de leur nature sans fil et de leur déploiement souvent non surveillé. Le protocole de routage RPL (RFC 6550) est largement utilisé dans ces réseaux mais n'intègre aucun mécanisme de sécurité natif contre les nœuds malveillants internes.
1.1 Contraintes des nœuds IoT
Énergie : batteries limitées (typ. 2 AA pour Zolertia RE-Mote), pas de recharge
Mémoire : RAM 32-64 Ko, Flash 256-512 Ko
CPU : ARM Cortex-M3 32 MHz, pas de FPU matériel
Bande passante : IEEE 802.15.4 à 250 kbps, MTU 127 octets
1.2 Cinq attaques RPL simulées
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
Rank Attack : nœud malveillant annonce un rang artificiellement bas pour attirer le trafic. Signal : 75-85.
Selective Forwarding : nœud droppe sélectivement certains paquets. Plus agressif sur trafic C3 (65-75) que C0-C2 (35-45).
DAO Flood : inondation de messages DAO pour épuiser la mémoire du routeur frontalier. Signal : 60-70.
Wormhole : deux nœuds collusoires tunnelent le trafic hors bande. Signal 70-80 avec 25% de silence.
Mixed Attack : combinaison des quatre types simultanément.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
2. Limites des IDS centralisés
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
Point de défaillance unique : si le nœud central est compromis, tout le système est paralysé
Congestion du réseau : tous les nœuds envoient leurs données vers un point central
Latence de détection : le temps de transmission retarde la réaction
Consommation d'énergie : transmissions longue distance épuisent les batteries
Non passage à l'échelle : difficile au-delà de 50 nœuds
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
3. Approche IDS distribuée (DIDS)
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
Un IDS distribué (DIDS) répartit la charge de détection sur l'ensemble du réseau.
Résilience (pas de point unique)
Réduction du trafic de signalisation
Détection plus rapide (traitement local)
Meilleure efficacité énergétique
Passage à l'échelle facilité
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
4. Contributions de RPL-ClusterIDS
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
Clustering adaptatif : fonction d'affinité = topologie×3 + énergie×2 + trafic×1. Re-clustering tous les 120 ticks si score > 70.
Élection de CH : fitness = NRE×2 + (100 - ETX×5). Rotation basée sur seuil 140+(id%8)×12+(id/8)×4.
Détection à deux niveaux : règles R1-R4 avec EWMA, LAS = (R1×3+R2×2+R3+R4)/4. Seuil LAS > 50.
Politiques contextuelles : Full (0x0F), Balanced (0x07), Eco (0x03).
Pipeline reproductible : de Cooja aux figures LaTeX/TikZ.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
5. Architecture à deux niveaux
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 12
Niveau 1 — Membre : ids_member_tick() avec masque de règles, LAS via EWMA. Si LAS > 50, alarme.
Niveau 2 — CH : reçoit LAS et alarme. Si alarme ET LAS > 50, attaque confirmée.
Variants : B1 (border router only), B2 (flat), B3 (centralisé), MAIN (complet), ablations.
[QUESTION] Question réflexive : Quels sont les avantages décisifs d'un DIDS par rapport à un IDS centralisé pour un réseau de 50 nœuds IoT avec RPL ? Comment le clustering adaptatif répond-il aux limitations des DIDS plats (flat) ?
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL