## Slide 1
Règles de détection au niveau membre (R1–R4)
Cours 05 — Module IDS-IOT / RPL-ClusterIDS Auteur : Dr. Madani BELACEL Durée : 2 séances Objectif : Comprendre les 4 règles de détection, le LAS (Eq. 4), EWMA, matrice de confusion
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Les quatre règles (R1–R4)
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
Règle | Bit | Attaque | Signal R1 | 0x01 | Rank Attack | 75-85 R2 | 0x02 | Selective Forwarding | 35-75 (selon classe) R3 | 0x04 | DAO Flood | 60-70 R4 | 0x08 | Wormhole | 70-80 (25% silence)
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. Lissage EWMA
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
Facteur 7/8 = 0.875, seuil de détection = EWMA + 15.
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Score LAS (Eq. 4)
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
Poids : R1×3 (rank, le plus dangereux), R2×2 (selective forwarding), R3×1, R4×1.
Si NRE
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 8
4. Alarme et matrice de confusion
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 9
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 10
5. Masques selon politique
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 11
Mode | Masque | Règles Full | 0x0F | R1+R2+R3+R4 Balanced | 0x07 | R1+R2+R3 Eco | 0x03 | R1+R2
[VERIF] Vérification : Rank attack signal=80, ewma=30 → 80 > 45 → vrai. LAS = (80×3)/4 = 60 > 50 → alarme.
[TROUBLE] Dépannage : Si le taux de FP est trop élevé, augmentez le seuil EWMA+15 ou IDS_THRESHOLD_LAS dans ids_conf.h.
[QUESTION] Question réflexive : Pourquoi utiliser un EWMA plutôt que la valeur brute ? Comment le facteur 7/8 influence-t-il la réactivité ?
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL