## Slide 1
TP 08 — Analyse de la consommation d'énergie
TP 08 — Module IDS-IOT / RPL-ClusterIDS Durée : 2 séances Prérequis : TP 06, logs NRG disponibles
Dr. BELACEL Madani | Universite de Mostaganem
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 2
1. Extraire les métriques NRG
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 3
[QUESTION] cd /home/madani/contiki-ng/examples/IDS_IOT grep "METRIC,NRG" results/pilot/MAIN_mixed_seed1.log
Format : METRIC,NRG,seed,variant,role,mode,cpu_pct,ram_kb,energest_delta_pct
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 4
2. CH vs membres
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 5
[QUESTION] python3 -c " import re ch_cpu,mem_cpu=[],[]; ch_ram,mem_ram=[],[]; ch_ener,mem_ener=[],[] with open('results/pilot/MAIN_mixed_seed1.log') as f: for line in f: if 'METRIC,NRG' in line: p=line.strip().split(',') role=int(p[5]); cpu=int(p[7]); ram=int(p[8]); ener=int(p[9]) if role==1: ch_cpu.appe
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 6
3. Impact des politiques
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL

## Slide 7
[QUESTION] python3 -c " from collections import defaultdict ms=defaultdict(lambda:{'cpu':[],'ener':[]}) with open('results/pilot/MAIN_mixed_seed1.log') as f: for line in f: if 'METRIC,NRG' in line: p=line.strip().split(','); mode=int(p[6]); cpu=int(p[7]); ener=int(p[9]) ms[mode]['cpu'].append(cpu); ms[mode
CH consomment plus que membres (surcharge 20-30%)
Eco < Full (économie 30-40%)
MAIN consomme plus que B1 (plus de traitement distribué)
CPU entre 3-12% (réaliste)
[TROUBLE] Dépannage : Si CPU>100% ou RAM>65535, vérifiez IDS_CONF_CAMPAIGN_METRICS=1 à la compilation.
[QUESTION] Question réflexive : La surcharge CH de +24% est-elle acceptable ? Compromis sécurité vs durée de vie ?
Université de Mostaganem — Dr. Madani BELACEL